|  |  |  |  | ФОП Травка В.А. вул. О. Молодчого, 12, м. Чернігів, Україна, 14013 т. (0462) 676-250, факс 676-250 Е-mail: arhitrav@ukr.net Web: http://www.arhitrav.com.ua |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кваліфікаційний сертифікат архітектора серія АА № 002896 ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ для будівництва конюшень на земельній ділянці, яка знаходиться у власності ТОВ «Племінне господарство «Бреч», площею 2,000 га, кадастровий номер 7422482000:06:001:0118, за межами населених пунктів, на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської області Альбом № 1 Детальний план території 31-19-ДТП |
|  |  | Чернігів-2020 |

Замовник: Корюківська районна державна адміністрація Чернігівської області

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

для будівництва конюшень на земельній ділянці,

яка знаходиться у власності ТОВ «Племінне господарство «Бреч», площею 2,000 га, кадастровий номер 7422482000:06:001:0118, за межами населених пунктів, на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської області

Альбом № 1

Детальний план території

31-19-ДТП

| Позначення | Найменування | Сторінка |
| --- | --- | --- |
| 31-19-ЗМ | Зміст |  |
| 31-19-СП | Склад проекту |  |
| 31-19-ПД | Підтвердження ГАПа |  |
| 31-19-ВУ | Відомості про учасників проектування |  |
| 31-19-ЗП | Загальні положення |  |
| 31-19-ДТП.ПЗ | Пояснювальна записка |  |
|  | Основні креслення: |  |
| 31-19-ДТП | Схема розташування території у планувальній структурі району. М 1:5000 | арк. 1 |
| 31-19-ДТП | План існуючого використання території. Опорний план. Схема існуючих планувальних обмежень. М 1:1000 | арк. 2 |
| 31-19-ДТП | Схема планувальних обмежень Проектний план. План червоних ліній. М 1:1000 | арк. 3 |
| 31-19-ДТП | Схема організації руху транспорту і пішоходів. Креслення поперечного профілю проїздів. М 1:1000 | арк. 4 |
| 31-19-ДТП | Схема інженерних мереж та споруд. М 1:1000 | арк. 5 |
| 31-19-ДТП | Схема інженерної підготовки території та вертикального планування. М 1:1000 | арк. 6 |
| 31-19-ДТП ІТЗ ЦЗ | Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту |  |

| Позначення | Найменування | Сторінка |
| --- | --- | --- |
|  | Вихідні дані для проектування: |  |
| Серія АР, № 002896, від 12 травня 2016 року | Кваліфікаційний сертифікат архітектора |  |
| від 18 жовтня 2019 р. № 253 | Розпорядження Корюківської районної державної адміністрації Чернігівської області |  |
| № б/н | Завдання на розроблення детального плану території |  |
| Інд. № витягу: 170092334, від 11.06.2019 р. | Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності |  |
| Реєстрація в ДЗК 01.03.2019 р. | Кадастровий план земельної ділянки (кадастровий номер 7422482000:06:001:0118), М 1:2000 |  |
| від 17.01. 2020 р. № 01-11/104 | Лист Корюківської районної державної адміністрації Чернігівської області |  |
| від 05.12.2019 р.№ 07-01-04/2133 | Лист департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА |  |
| від 05.12.2019 р.№ 12-01/6095 | Лист управління ДСНС України у Чернігівській області |  |
| від 03.12.2019 р.№ 08-06/4596 | Лист управління капітального будівництва Чернігівської ОДА |  |
| від 09.01.2020 р.№ 15-66/8 | Лист департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської ОДА |  |
| від 29.11.2019 р.№ 01-40/2291 | Лист департаменту сім'ї, молоді та спорту Чернігівської ОДА |  |
| від 05.12.2019 р.№ 08-01-07/2989 | Лист департаменту агропромислового розвитку Чернігівської ОДА |  |
| від 06.12.2019 р. № 2145/3-1/ДС/25-19 | Лист Деснянського басейнового управління водних ресурсів Державного агентства водних ресурсів України |  |
| від 03.12.2019 р.№ 06-06/3332 | Лист департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА |  |
| від 28.11.2019 р.№ 04/1-08/5757 | Лист управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА |  |
| від 04.12.2019 р.№ 05.01-06/2865 | Лист департаменту розвитку економіки та сільського господарства Чернігівської ОДА |  |
| від 29.11.2019 р.№ 01-08/3825 | Лист управління освіти і науки Чернігівської ОДА |  |
| від 03.12.2019 р. № 1817/417-19-0.201 | Лист міжрайонного управління у Корюківському та Сновському районах Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області |  |
| від 28.11.2019 р. № 12.04/7046/01-13 | Лист АТ «Чернігівобленерго» |  |
| від 29.11.2019 р. № 2675 | Лист АТ «Облтеплокомуненерго» |  |
| від 27.11.2019 р. № 05-04/6462 | Лист РГК «Чернігівгаз» |  |
| Позначення | Найменування | Сторінка |
|  | ПОГОДЖЕННЯ |  |
| № 0-20 | Рецензія на проект містобудівної документації |  |
| № від 2020 р. | Протокол громадських слухань (обговорення) |  |
| № від 2020 р. | Протокол засідання обласної архітектурно-містобудівної ради |  |
| № від 2020 р. | Затвердження Детального плану розпорядженням корюківської районної державної адміністрації Чернігівської області |  |

| Номер альбому | Позначення | Найменування | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31-19-ДТП | Детальний план території |  |
|  | 31-19-ІТЗ ЦЗ | Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту |  |

ПРИМІТКИ:

До складу проектної продукції не входять, але додаються до неї «Архівні матеріали»:

а). розрахунки, матеріали проектів-аналогів, матеріали інженерних вишукувань, та ін., які можуть бути надані Замовникові за його вимогою у вигляді копій (при умові оплати послуг за копіювання) чи експертному органу, у тимчасове використання на його вимогу (п.7.4 ДБН А.2.2-3-2012).

б). шифр розділу проектної документації (ДТП) – згідно ДСТУ Б А.2.4-4-2009 «Основні вимоги до проектної та робочої документації».

Проект розроблено у відповідності з чинними нормами, правилами та стандартами України.

Головний

архітектор проекту								Травка-Бабенко Ю.В.

Кваліфікаційний сертифікат архітектора серія АА № 002896

М.П. кв. серт.

| Розділ проекту | Посада | Прізвище | Підпис |
| --- | --- | --- | --- |
| ДТП | Головний архітектор проекту | Травка-Бабенко Ю.В. |  |
| ДТП | Головний архітектор проекту | Травка В.А. |  |
| ДТП | Головний архітектор проекту | Щерба М.С. |  |
| ДТП | Провідний інженер-проектувальник | Юрченко А.М. |  |
| ДТП | Головний інженер проекту | Семиног С.А. |  |
| ІТЗ ЦЗ | Головний архітектор проекту | Травка-Бабенко Ю.В. |  |
| ІТЗ ЦЗ | Головний архітектор проекту | Щерба М.С. |  |

1. Загальні положення.

«Детальний план території для будівництва конюшень на земельній ділянці, яка знаходиться у власності ТОВ «Племінне господарство «Бреч», площею 2,000 га, кадастровий номер 7422482000:06:001:0118, за межами населених пунктів, на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської області» розроблено на підставі розпорядження Корюківської районної державної адміністрації Чернігівської області від від 18 жовтня 2019 р. № 253, завдання на розроблення детального плану території.

Детальний план розроблено у відповідності з чинними в Україні нормами, правилами і стандартами.

Детальний план виконано в системі координат УCK-2000, на топографічній підоснові М 1:1000, розробленій ФОП Корінь О.В.

Детальний план виконано в обсязі, передбаченому у нормативних документах:

- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- «Порядок розроблення містобудівної документації», затверджений Наказом Мінрегіонбуду України № 290 від 16.11.2011 р.;

- ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;

- ДСТУ Б А.2.4-4:2009 «Основні вимоги до проектної та робочої документації».

Умовні позначення витримані згідно нормативного документа:

- ДСТУ Б Б.1.1-17:2013 «Умовні позначення графічних документів містобудівної документації».

Містобудівні рішення відповідають нормативним документам:

- ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»;

- ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій території».

Санітарні норми витримані в обсязі нормативних документів:

- ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;

- Наказ від 17.03.2011 р. № 145 «Державні санітарні норми та правила утримання території населених місць».

Вимоги техногенної та пожежної безпеки витримано згідно НПА:

- ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об`єктів будівництва. Загальні вимоги»;

- НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні».

При розташуванні будівель і споруд на території ділянки проектування дотримані вимоги таких нормативних документів:

- ДБН Б.2.4-3-95 «Генеральні плани сільськогосподарських підприємств»

Інженерне забезпечення території розраховувалось і проектувалось згідно:

- ДБН В 2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»;

- ДБН В 2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди»;

- ПУЕ-2016 «Правила улаштування електроустановок»;

- ДБН В.2.5-23:2010 «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення».

Мета розроблення детального плану:

- уточнення у більш крупному масштабі положень схеми планування території району;

- уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації частини території за межами населеного пункту;

- визначення функціонального призначення та параметрів забудови окремої земельної ділянки за межами населеного пункту з метою будівництва комплексу будівель для тваринництва;

- формування принципів планувальної організації забудови;

- встановлення червоних ліній та ліній регулювання забудови прилеглої території до населених пунктів;

- визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами.

- визначення містобудівних умов та обмежень;

- забезпечення комплексності забудови території.

Детальний план території складається із графічних та текстових матеріалів.

Детальний план території не підлягає експертизі.

Згідно Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», що вступив в дію з 12 жовтня 2018 року та змін до пункту 4 статті 2 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» детальний план території для будівництва конюшень, на земельній ділянці, яка знаходиться у власності ТОВ «Племінне господарство «Бреч», площею 2,000 га, кадастровий номер 7422482000:06:001:0118, за межами населених пунктів, на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської області не підлягає стратегічній екологічній оцінці, тому що до планової діяльності підприємств не передбачена процедура оцінки впливу на довкілля згідно ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

2. Географічні, кліматичні та природні умови.

Інженерно-будівельна оцінка території.

2.1. Місцезнаходження території.

Ділянка території, для якої розробляється даний детальний план (далі – «ділянка проектування»), розташована за межами населеного пункту, на території Корюківського району Чернігівської області, на відстані 2 км від південно-західної межі міста Корюківка.

Ділянка проектування розміщується на землях приватної власності. Площа земельної ділянки 2,000 га. Землевпорядна документація на ділянку проектування не розроблялась.

Ділянка проектування межує:

- з Північного Заходу – землі державної власності загального користування залізнична лінія Низківка—Корюківка та автомобільний шлях територіального значення Т 2534;

- зі Сходу: із землями сільськогосподарського призначення;

- з Півдня: із землями сільськогосподарського призначення;

- з Заходу: із землями сільськогосподарського призначення.

2.2. Кліматичні умови.

Клімат області помірно-континентальний, з досить теплим літом та порівняно м’якою зимою та достатньою зволоженістю. Тривалість періоду з середньодобовою температурою повітря нижче 0 °С становить 114 діб. Середньорічна температура повітря становить +7,6°С. Середня багаторічна температура найбільш теплого місяця (липня) +19,7°С, найбільш холодного (січня) від -5,8°С. Але в окремі роки температура значно відхиляється від вказаних величин. Абсолютний температурний максимум +35°С, а мінімум -29°С. Безморозний період продовжується 155-170 днів. В окремі роки бувають сильні морози. Тривалість періоду зі стійким сніговим покривом 95-105 днів.

Щодо поліської частини області, слід відмітити, зокрема, що клімат тут більш континентальний, якщо порівнювати з іншими районами України.

Період вегетації (кількість днів з температурою понад 15°) становить 105-110 днів. Переважають західні вітри, що приносять 550-660 мм опадів за рік. Найменше опадів буває зимою (січень – лютий), найбільше їх припадає на червень-серпень.

2.3. Природні умови.

Ділянка проектування на даний час зазнала значного антропогенного впливу, зумовленого наявністю штучних земляних споруд (насипи та канави).

Ділянка проектування частково вкрита самосійними чагарниками та деревами.

Згідно листа, наданого Департаментом екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА № 06-06/3332 від 03 грудня 2019 р., території та об’єкти природно-заповідного фонду, в межах або поряд із вказаною земельною ділянкою, на яку розробляється детальний план території відсутні.

Згідно листа, наданого Деснянським басейновим управлінням водних ресурсів Державного агентства водних ресурсів України № 2145/3-1/ДС/25-19 від 06 грудня 2019 р., державні основні меліоративні фонди водогосподарських організацій Держводагентства у межах зазначеної ділянки на території Корюківського району відсутні.

2.4. Рельєф.

Рельєф ділянки проектування є переважно упорядкованим і характеризується незначним перепадом абсолютних відміток.

У геоморфологічному відношенні територія ділянки розташована в зоні мішаних лісів (поліський край), в області Чернігівського Полісся, в Дніпровсько-нижньодеснянському районі, яка є однією з структурних одиниць Придніпровської терасної рівнини в межах Дніпровсько-Донецької западини придніпровської терасної рівнини.

Природній рельєф ділянки рівнинний без значних ухилів поверхні. Згідно наданих матеріалів топографічно-геодезичних вишукувань, перепад абсолютних відміток природної поверхні в межах ділянки проектування складає від 130,75 м до 131,50 м.

2.5. Ґрунти, гідрогеологічні умови, сейсмічність.

Характеристика ґрунтів та гідрогеологічних умов буде надана після здійснення інженерно-геологічного обстеження ділянки проектування. Проведення такого обстеження є обов’язковою передумовою для здійснення подальших етапів проектування.

Згідно ДБН В.1.1-12:2014 та карт ЗСР, ділянка проектування розташована в зоні 6-бальної сейсмічної інтенсивності.

3. Сучасна планувальна система території;

існуючі техногенні та антропогенні впливи.

3.1. Сучасна містобудівна ситуація.

Ділянка проектування розташована на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської області, за межами населеного пункту, на відстані близько 2,0 км від південно-західної межі міста Корюківка.

Згідно листа, наданого Департаментом культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської ОДА № 15-66/8 від 09 січня 2020 р., суцільне археологічне обстеження зазначеної земельної ділянки в існуючих межах не проводилося.

На даний час ділянка проектування є незабудованою.

На північний захід, на відстані близько 25 м. від межі території, проходить Автошля́х Т 2534 — автомобільний шлях територіального значення у Чернігівській області. Пролягає територією Корюківського, Сновського та Менського районів через Корюківку—Синявку—Блистову—Мена. До цього шляху примикає місцева польова дорога, яка з'єднує його із територією, для якої розробляється ДПТ.

На північний захід, на відстані близько 100 м. від межі території, проходить залізнична лінія Низківка—Корюківка, яка належить до Конотопської дирекції Південно-Західної залізниці.

Майже з усіх інших сторін територія оточена землями сільськогосподарського призначення.

Згідно листа, наданого Управлінням освіти і науки Чернігівської ОДА від 29.11.2019 р., № 01-08/3825 в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту) Корюківського району Чернігівської області заклади загальної середньої та дошкільної освіти – відсутні.

3.2. Транспортна та інженерна інфраструктура.

Поряд з ділянкою проектування розташований існуючий проїзд. Даний проїзд є ґрунтовою дорогою з одностороннім рухом. Вказана дорога належать до категорії селищних вулиць місцевого значення.

Поряд з ділянкою, на північному сході, знаходиться існуюча водозабірна свердловина.

Споруди централізованого газопостачання, централізованого теплопостачання та мережі централізованої каналізації поряд із ділянкою проектування відсутні.

Ділянка проектування знаходиться у зоні покриття базових станцій національних операторів мобільного зв’язку.

Ділянка проектування знаходиться в зоні впевненого прийому передавальної станції концерну РРТ, що розташована в м. Корюківка Корюківського району Чернігівської області.

3.3. Санітарно-епідеміологічні впливи.

Ділянка проектування не потрапляє в межі санітарно-захисних зон (СЗЗ).

4. Функціональне зонування території та

архітектурно-планувальна організація території.

4.1. Розподіл території за функціональним використанням.

Ділянка проектування межує з землями сільськогосподарського призначення.

Земельна ділянка не сформована.

Проектне функціональне призначення земельної ділянки – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (код 01.01 згідно чинної «Класифікації видів цільового призначення земель»).

Детальним планом території встановлюються такі функціональні зони в межах ділянки проектування:

- виробнича зона;

- складська зона;

- зона транспортної та інженерної інфраструктури.

Розміщення основних і допоміжних будівель, споруд і майданчиків у всіх перелічених вище зонах підприємства обумовлюється технологічними взаємозв'язками між ними, вимогами зонування території, санітарними й протипожежними вимогами (в т. ч. стосовно забезпечення протипожежних розривів, забезпечення проїзду пожежних автомобілів при гасінні пожеж, тощо).

При виконанні вимог природоохоронного законодавства та додержання санітарних норм в процесі експлуатації ділянки проектування, вплив на зовнішнє середовище буде мінімальним та допустимим і не зможе вплинути на погіршення санітарно-гігієнічних та екологічних умов даного району.

Відстані між запроектованими об’єктами відповідають вимогам діючих нормативних документів.

4.2. Озеленення і благоустрій території.

Даним детальним планом передбачається здійснення заходів з озеленення території в межах ділянки проектування, яке виконується шляхом улаштування газонів, а також частково чагарникових насаджень.

Площа зелених насаджень в межах ділянки проектування становить 12519,60 м².

Для відпочинку працівників підприємства даним детальним планом передбачене улаштування майданчиків для відпочинку (див. арк. 3, поз. V; площею 2х54 м²). Також передбачається улаштування майданчиків для первинних засобів пожежогасіння (див. арк. 3, поз. III; площею 3х7,0 м²).

4.3. Проектні пропозиції.

В основу детального плану території покладені такі принципи:

- раціональне розміщення будівель та споруд;

- забезпечення проїздами та інженерними мережами;

- забезпечення цивільного захисту працюючих та населення, пожежної та техногенної безпеки.

Функція нового підприємства – племінне господарство (вирощування молодняку коней).

На ділянці запроектовано два корпуси конюшень, склад кормів, прохідна, гноєсховище, вигульні майданчики для коней, майданчики для відпочинку працюючих, майданчики для первинних засобів пожежогасіння.

Для обслуговування конюшень планується розміщення адміністративно-побутових приміщень для персоналу в складі корпусу 1.

Санітарно-захисна зона від території конюшень становить 100,0 метрів.

Відстані від конструкцій запроектованих будівель та споруд, інженерних мереж, зелених насаджень відповідають чинним нормативним документам у сфері містобудування.

Проектом передбачено влаштування огорожі навколо функціональних зон ділянки проектування.

Повний перелік будівель див. експлікацію на арк. 3.

4.4. Транспорт.

Проектом передбачено улаштування в’їзду на територію підприємства з автомобільного шляху Т 2534. Запасний в’їзд-виїзд передбачається із протилежної сторони ділянки – в сторону існуючих ґрунтових проїздів.

Для руху автомобільного транспорту та спеціальної інженерної техніки по території підприємства передбачається улаштування внутрішніх проїздів.

Згідно схеми руху автотранспорту і спеціальної інженерної техніки здійснюватиметься під'їзд до кожної будівлі і споруди, яке розміщується на території підприємства.

Поздовжні ухили проїздів обумовлені вертикальним плануванням і поверхневим водовідводом.

Конструкція дорожнього одягу автомобільних проїздів прийнята відповідно до складу й інтенсивності руху, наявністю дорожньо-будівельних матеріалів, гідрологічними умовами району й вимогами СНиП 2.05.07–91.

4.5. Основні показники по детальному плану території.

| Поз. | Найменування | Одиниця виміру | Площа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площа ділянки проектування, у тому числі: | м² | 20 000 |
|  | - площа забудови | м² | 4 160,40 |
|  | - площа твердого покриття | м² | 3 120,00 |
|  | - площа озеленення (в т.ч. вигульні майданчики) | м² | 12 519,60 |
|  | - майданчики для відпочинку працюючих | м² | 108,00 |
|  | - майданчик для тимчасового зберігання гною | м² | 200,00 |
|  | - стоянка для легкового автотранспорту* | м² | 246,00 |

Примітка:

Тимчасова стоянка для легкового автотранспорту* розміщується за межами ділянки проектування.

5. Обмеження щодо охорони пам’яток культурної спадщини.

Згідно листа, наданого Департаментом культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської ОДА від 09.01.2020 р.,№ 15-66/8 суцільне археологічне обстеження зазначеної земельної ділянки в існуючих межах не проводилося.

Відповідно до п. 6 розділу 1 ст. 6, ст. 30, п. 2 ст. 37 Закону України «Про охорону культурної спадщини», орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини повинен забезпечити збереженість об’єктів культурної спадщини, у тому числі тих, що можуть бути виявлені, і заборонити будь-яку діяльність, що створює їм загрозу.

З огляду на викладене вище, містобудівна документація повинна містити обмеження які унеможливлюють руйнування чи знищення об’єктів культурної спадщини, а саме:

- Обов’язкове проведення археологічних розвідок території зазначеної земельної ділянки та врахування результатів цієї розвідки при передачі земельних ділянок у власність чи користування, у тому числі під будівництво;

- Визначення меж територій археологічних об’єктів з їх координуванням;

- Укладення з користувачами охоронних договорів на всі об’єкти археологічної спадщини для забезпечення їх належної охорони і використання відповідно до вимог чинного законодавства (ст.23 Закону України «Про охорону культурної спадщини»);

- Заборона приватизації земельних ділянок під пам’ятками та об’єктами археології (ст. 14, 17 Закону України «Про охорону культурної спадщини», лист Держкультурспадщини від 06.12.2010 № 22-3609/10, лист Міністерства культури України від 19.05.2011 № 344/22/15-11);

- Передбачення проведення охоронних археологічних досліджень у випадку планування будівництва у межах пам’яток та об’єктів археології (ст. 37 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

6. Інженерна підготовка території.

6.1 Вертикальне планування.

Вертикальне планування виконано з урахуванням наступних вимог:

- максимально можливе збереження природного рельєфу і ґрунтового покриву;

- відвід поверхневих вод зі швидкостями, які виключають ерозію ґрунту;

- виконання мінімально можливого обсягу земляних робіт;

- забезпечення нормативних ухилів проїздів і тротуарів;

- вертикальне планування виконано методом проектних відміток.

На кресленні (див. арк. 6) наведені елементи вертикального планування: висотні відмітки в метрах, поздовжні ухили в проміле та відстані між характерними точками.

При складанні схеми вертикального планування території поздовжні ухили проїзної частини прийняті згідно діючих норм.

Величина максимального ухилу проїзної частини складає 8 ‰, мінімального – 2 ‰.

При виконанні інженерної підготовки ділянки проектування родючий шар ґрунту, перед початком будівництва, знімається з наступним використанням його для озеленення (глибину знімання родючого шару та величину насипу на ділянках уточнити на наступних стадія проектування).

Передбачається озеленення території вільної від забудови та мощення.

Проектом передбачається інженерна підготовка території, яка запобігає підтопленню рельєфу та забезпечує відведення поверхневих вод на прилеглу територію.

Водовідведення поверхневих вод від будівель і споруд відбувається в знижені місця рельєфу, в даному випадку в південно-західному напрямку.

Схема інженерної підготовки і вертикального планування не може служити документом для проведення робіт, а є доповненням до архітектурно-планувальної організації земельної ділянки і підтверджує можливість здійснення цих рішень.

7. Інженерне забезпечення території.

7.1. Водопостачання.

Водопостачання об’єктів проектування забезпечуватиметься від існуючої артезіанської свердловини.

*- витрата води на виробничі потреби уточнюється на наступних стадіях проектування.

7.2. Електропостачання.

Електропостачання споживачів, що будуть розташовані на даній території, передбачається здійснювати від найближче розташованої існуючої КТП.

8. Охорона навколишнього середовища.

8.1. Загальні положення.

Згідно Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», що вступив в дію з 12 жовтня 2018 року та змін до пункту 4 статті 2 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» детальний план території для будівництва конюшень, на земельній ділянці, яка знаходиться у власності ТОВ «Племінне господарство «Бреч», площею 2,000 га, кадастровий номер 7422482000:06:001:0118, за межами населених пунктів, на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської області не підлягає стратегічній екологічній оцінці, тому що до планової діяльності підприємств не передбачена процедура оцінки впливу на довкілля згідно ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

8.2. Санітарне очищення території.

Згідно листа, наданого Департаментом екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА від 03.12.2019 р., № 06-06/3332 території та об’єкти природно-заповідного фонду, в межах або поряд з земельною ділянкою, на яку розробляється детальний план території відсутні.

Поблизу с. Бреч Корюківського району наявне діюче місце видалення відходів «Звалище твердих побутових відходів» внесене до обласного реєстру МВВ 12.01.2005 р. № 26. Площа зайнята МВВ – 1,0 га, обсяг видалених відходів станом на дату складання паспорта МВВ – 4,0 т. Об’єкт віднесено до категорії «В» екологічної безпеки (об’єкти постійного контролю, обов’язковість заходів щодо захисту, моніторингу і локалізації забруднень).

На згаданій території відсутні безгосподарські свердловини та непридатні хімічні засоби захисту рослин.

9. Протипожежні заходи.

Забезпечення пожежної безпеки здійснює Державна пожежно-рятувальна частина м. Корюківка, яка є одним з підрозділів Державного пожежно-рятувального загону Управління Державної служби з питань надзвичайних ситуацій України у Чернігівській області.

Згідно з ДБН В.2.5-74:2013 розрахункова кількість одночасних пожеж на території, що проектується – одна. Розрахунковий час гасіння пожежі – 3 години.

Витрати води на зовнішнє пожежогасіння прийняті 10 л/сек при 1 пожежі.

Зовнішнє пожежогасіння об’єкту передбачається здійснювати від запроектованого пожежного гідранту, що встановлюється в колодязі на тупиковій діаметром 100 мм водопровідній мережі.

Згідно з Кодексом цивільного захисту України (ст. 20 «Завдання і обов’язки суб’єктів господарювання») до завдань і обов’язків суб’єктів господарювання зокрема належить:

- забезпечення виконання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки а також виконання вимог приписів, постанов та розпоряджень центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки;

- здійснення навчання працівників з питань цивільного захисту, зокрема правилам техногенної та пожежної безпеки;

- розроблення заходів щодо забезпечення пожежної безпеки;

- розроблення і затвердження інструкцій та видання наказів з питань пожежної безпеки, здійснення постійного контролю за їх виконанням;

- утримання у справному стані засобів протипожежного захисту, недопущення їх використання не за призначенням;

- здійснення заходів щодо впровадження автоматичних засобів виявлення та гасіння пожеж і використання для цієї мети виробничої автоматики.

Для підтримання пожежної безпеки необхідно здійснити комплекс обов’язкових організаційних заходів, перелічених у “Правилах пожежної безпеки в Україні”, а саме:

- призначити відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, а також за утримання і експлуатацію технічних засобів протипожежного захисту;

- запровадити відповідний протипожежний режим;

- підготувати й затвердити загально об’єктову інструкцію про заходи пожежної безпеки;

- скласти плани (схеми) евакуації людей у разі пожежі;

- затвердити порядок (систему) сповіщення людей про пожежу, ознайомити з ним усіх працівників;

- встановити на території, у будівлях та приміщеннях відповідні знаки пожежної безпеки, таблички з вказівкою номеру телефону та порядку виклику пожежної охорони.

Даним ДПТ передбачено здійснення заходів, спрямованих на забезпечення пожежної та техногенної безпеки а саме:

- вибір ступеня вогнестійкості, площі та поверховості запроектованих будинків здійснено з урахуванням нормативних обмежень ДБН 1.1-7-2016;

- розташування запроектованих будинків  відносно розташованих поряд  існуючих будівель і споруд прийняте з дотриманням протипожежних відстаней, регламентованих ДБН В.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»;

- розташування запроектованих проїздів, інженерних мереж та зелених насаджень відносно запроектованих будинків забезпечують вимоги ДБН В.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій» щодо можливості гасіння пожежі та доступу рятувальних підрозділів до кожного приміщення будинку;

- улаштування в'їзду на територію ділянки проектування та під'їзних шляхів до них, що дозволяє здійснювати в'їзд автомобілів пожежно-рятувальних підрозділів на запроектовану територію з декількох  напрямів;

- подача води для забезпечення пожежогасіння від пожежних гідрантів;

- на кресленні детального плану показано розміщення майданчиків для їх облаштування первинними засобами пожежогасіння.

Працівники підприємства мають бути ознайомлені з цими вимогами на інструктажах, під час проходження пожежно-технічного мінімуму тощо, витяги з наказу (інструкції) з основними положеннями слід вивішувати на видних місцях.

Всі будівлі повинні бути забезпечені згідно з нормами належності первинними засобами пожежогасіння та обладнані установками пожежної сигналізації. Шляхи евакуації повинні відповідати вимогам будівельних норм і нічим не захаращуватись. Електрогосподарство підприємства має утримуватись у справному стані.

Територія проектування та приміщення будівель повинні бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння згідно нормативних документів

10. Техніко-економічні показники детального плану території

| Назва показника | Одиниця виміру | Існуючий стан | Проектний стан |
| --- | --- | --- | --- |
| Територія |  |  |  |
| Площа ділянки проектування у т.ч. | га / % | 2,000 / 100 | 2,000 / 100 |
| - площа забудови (в т.ч. гноєсховище) | га / % | - | 0,41604 / 20,8 |
| - зелені насадження (вигульні майданчики, площадки для відпочинку) | га / % | - | 1,25196 / 62,6 |
| Вулиці, проїзди, площадки у т.ч. |  |  |  |
| - в межах ділянки проектування | га / % | - | 0,3120 / 16,6 |
| - за межами ділянки проектування | га | - | 0,020 |
| Вулично-дорожна мережа |  |  |  |
|  | км |  |  |
| Гараж для постійного (тимчасового) зберігання вантажних автомобілів | маш. місць | - | - |
| Гараж для постійного (тимчасового) зберігання легкових автомобілів | маш. місць | - | - |
| Інженерна підготовка |  |  |  |
| Площа території, що потребує інженерної підготовки | га / % |  | див. прим. 1 |
| Протяжність закритих водостоків "самопливних дощових мереж" | км | - | - |
| Інженерне обладнання |  |  |  |
| Водопостачання |  |  |  |
| Водопостачання всього | м³ / добу | - | - |
| Каналізація |  |  |  |
| Сумарний об’єм стічних вод | м³ / добу | - | - |
| Електропостачання |  |  |  |
| Споживання сумарне | тис. кВт*год/рік | - | - |
| Теплопостачання |  |  |  |
| Споживання сумарне | кВт | - | див. прим. 1 |
| Охорона навколишнього середовища |  |  |  |
| Санітарно-захисні зони, всього | га | - | див. прим. 1 |
| - у тому числі озеленені | га | - | див. прим. 1 |

Примітка 1. Зазначені показники буде визначено на наступних стадіях проектування.

11. Нормативні документи, які використовуються

- ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;

- ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»;

- ДБН В.2.5-23:2003 «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення»;

- «Правила охорони електричних мереж». Постанова КМУ від 04.03.1997 № 209;

- ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво»;

- ДБН В.1.1-24:2009 «Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування»;

- ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»;

- ДБН А.2.1-1:2008 «Інженерні вишукування для будівництва»;

- ДБН В.1.1-12:2006 «Будівництво у сейсмічних районах України»;

- ДБН В.2.3-5:2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

- ДержСаНПіН № 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;

- Наказ №145 від 17.03.2011р. «Державні санітарні норми та правила утримання території населених місць»;

- ДСТУ Б А.2.4-4:2009 «Основні вимоги до проектної та робочої документації»;

- Наказ Мінрегіонбуд України № 290 від 16.11.2011р. «Порядок розроблення містобудівної документації»;

- ДСТУ Б Б.1.1-17:2013 «Умовні позначення графічних документів містобудівної документації»;

- ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»;

- ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»;

- ДСТУ Б А.2.4-1:2009 СПДБ «Умовні зображення і познаки трубопроводів та їх елементів»;

- ДСТУ Б В.2.4-4:2009 СПДБ «Основні вимоги до проектної та робочої документації»;

- ДСТУ-Н Б В.2.5-80:2015 «Настанова з проектування систем електропостачання промислових підприємств»;

- ПУЕ-2017 «Правила улаштування електроустановок».

ВИХІДНІ ДАНІ

Детальний план території для будівництва конюшень

на земельній ділянці, яка знаходиться у власності ТОВ «Племінне господарство «Бреч», площею 2,000 га, кадастровий номер 7422482000:06:001:0118, за межами населених пунктів,

на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської області

ПОГОДЖЕННЯ

Детальний план території для будівництва конюшень

на земельній ділянці, яка знаходиться у власності ТОВ «Племінне господарство «Бреч», площею 2,000 га, кадастровий номер 7422482000:06:001:0118, за межами населених пунктів,

на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської області

# Text boxes

Інв. № 00